## Slide 1
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MICROWAVE LINK

## Slide 2
MENGENAL MICROWAVE LINK
Microwave Link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Rentang frekekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave Link banyak digunakan di dalam industri. Seperti dalam penyiaran menggunakan tautan gelombang mikro untuk mengirim informasi atau program dari studio ke lokasi pemancar yang bisa jadi jarak nya ber mil - mil.
Selain itu dengan teknologi ini penyedia layanan internet nirkabel menggunakan tautan gelombang mikro untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan koneksi kabel. Perusahaan telepon juga menggunakan untuk mentransmisikan panggilan antara pusat switching melalui tautan gelombang mikro.

## Slide 3
KOMPONEN MICROWAVE LINK
1. Indoor Unit (IDU)
  berfungsi sebagai modulator-demodulator signal. Selain itu juga berfungsi sebagai forward error correction (FEC). Indoor unit biasanya di letakan dalam gedung.
2. Outdoot Unit (ODU)
  berfungsi untuk melakukan konversi signal digital termodulasi yang mempunyai frekuensi dari rendah ke frekuensi tinggi. Daya Outdoor Unit dicatu dari Indoor unit melalui kabel koaksial.
3. Antena
  antena berguna untuk mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas ke saluran transimisi dan sebaliknya.
4. Waveguide
  berguna untuk meminimalisir redaman (loss) yaitu salah satu kunci dari link microwave.
5. Menara
  Digunakan untuk menompang Microwave Antena, perhitungan dalam jumlah antena dan beban total harus benar agar tidak melampaui kapasitas beban maksimum dari menara.

## Slide 4
SALURAN PADA MICROWAVE LINK
1. Long Haul
  Long Haul memiliki frekuensi kerja 2-10GHz, dan pada kondisi iklim dan frekuensi yang normal dapat menempuh hingga rentang 45km - 80km. Frekuensi yang dipergunakan yaitu 2, 7, dan 10 GHz.
2. Medium Haul
  Medium Haul memiliki frekuensi kerja 11-20GHz, panjang hop antara 40km dan 20km. Frekuensi yang digunakan adalah 13, 15, dan 18 GHz.
3. Short Haul
  Short Haul menjangkau jarak paling pendek, dan bekerja pada jangkauan frekuensi tinggi (23-58 GHz). Frekuensi yang digunakan adalah 23, 26, 27, 38, 55 dan 58 GHz.

## Slide 5
ISTILAH ISTILAH PADA MICROWAVE LINK
Backbone telekomunikasi adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas besar (SDH STM-1).
Transmision Link adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas kecil dan menengah.
Microwave Link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik (point to point) melalui gelombang mikro yang antara lain digunakan pada sistem backbone telekomunikasi, dan transmision link, serta mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun/titik ke stasiun/titik lain (poin to point).
Studio Transmitter Link adalah komunikasi dari titik ke titik (point to point) yang menghubungkan stasiun penyiaran (studio) dari suatu lembaga penyiaran ke sarana pemancar dan/atau sarana transmisi (transmitter) untuk menyalurkan siaran.
Spurious Emission adalah emisi gelombang radio di luar bandwidth yang ditentukan.
Antena merupakan sub perangkat radio yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima suatu sinyal frekuensi radio.

## Slide 6
ISTILAH ISTILAH PADA MICROWAVE LINK
- ATM : Asynchronous Transfer Mode - BER : Bit Error Rate - CBR : Constant Bit Rate - CS : Channel Separation - dB : Decibel - dBm : Decibel mili - EWS : Engineering Work Station - GE : Gigabit Ethernet - GUI : Graphical User Interface - HDB3 : High Density Bipolar 3 - IDU : Indoor Unit - IP : Internet Protocol - ODU : Outdoor Unit - PDH : Plesiochronous Digital Hierarchy - PSK : Phase-Shift Keying - QAM : Quadrature amplitude modulation - QPSK : Quadrature Phase-Shift Keying - RIC : Radio Interface Capacities - RSL : Receive Input Signal Level - SDH : Synchronous Digital Hierarchy - STM : Synchronous Transport Module - TDM : Time-Division Multiplexing - UBR : Unspecified Bit Rate - VBR-rt : Variable Bit Rate – real time

## Slide 7
KAMU NANYA ???
KAMU NANYA ???
TERIMAKASIH